Муниципальная Олимпиада по физике 2016 г.

Решение задач.

- Класс

1. Галилео Галилей изучая на Пизанской башне свободно падающие тела обнаружил, что отпущенное им с некой высоты тело, в последнюю секунду своего падения пролетело половину всей высоты. С какой высоты h падает тело и каково время t его падения?

(10 баллов)

Решение:

Обозначим половину высоты за S, тогда                    h = 2S                                           (1).

Тело при свободном падении движется равноускоренно и тогда его уравнение движения при начальной нулевой скорости падения будет равно:

(2).

Вторая же половина пути тогда: , где , где с.

Тогда получаем, что  или, с учетом формулы (1),

(3).

Приравниваем уравнения (2) и (3) и получаем:

(4)

При этом учтем, что с и тогда получим:          .                               (4)

Решение с не соответствует условию задачи, и тогда  остается решение:    с;

Высота падения тогда получается: м.

Ответ: h=57м, t=3,4 c.

Критерии оценивания:

Правильно записано уравнение движения тела ……………………………………….. 2 балла

Правильно записано уравнение для определения второй половины пути …………... 2 балла

Получено уравнение (4) ……………………………………...…………………….……. 4 балла Правильный ответ………………………………………………………...…………..   по 1 баллу.

2. Спортсмен на тренировке одну пятую времени всего времени движения бежал со скоростью 30 км/ч. Затем его скорость была 20 км/ч, и так он пробежал третью часть всего пути. Последний участок он бежал со скоростью 15 км/ч. Найти среднюю скорость бега на всем пути.

(10 баллов)

Решение:

Средняя скорость бега спортсмена .

Разобьем весь путь на три участка .

Тогда получаем, что                                 (1).

Поскольку   или

.

Весь путь можно выразить через произведение средней скорости на все время движения , поэтому

(2).

Следовательно, получаем, что средняя скорость будет равна:

.

То есть получаем, что:

υСр = 3υ2 (υ1+4υ3)/5(2υ2+υ3) = 19,63 км/ч.

Ответ: 19,63 км/ч..

Критерии оценивания

Правильная запись выражения (1) для средней скорости)....................................... 2 балла

Найдено формула (2)…………………………...........................................................  3 балла

Получено выражение для вычисления средней скорости ………….........................3 балла

Получен правильный ответ.......................................................................................... 2 балла

3. Для закалки некоторого количества маленьких стальных резцов, общей массой 3,3 кг кузнец раскалил их в горне до температуры 1200ºС и бросил в бочку с водой, имеющей  температуру 25ºС.  Через некоторое время кузнец обнаружил, что уровень воды в бочке немного упал. Найти, сколько испарилось воды из бочки, если первоначально объём воды был  1 м3. Удельная  теплоёмкость  воды св=4200  Дж/(кг⋅ºС),  удельная  теплоёмкость  стали резцов ср=140 Дж/(кг⋅ºС),  удельная  теплота  парообразования  воды r=2,26⋅106 Дж/кг.

(10 баллов)

Решение:

По условию задачи следует, что система «изделие – вода – пар» с окружающей средой энергией не обменивается. Вспомним так же, что вода обладает плохой теплопроводностью, а сталь – очень хорошей. Будем считать, что нагревается и испаряется только та часть воды массой , которая непосредственно контактирует с мелкими деталями. В этом случае имеем:

.

Количество теплоты, которое отдает сталь при остывании будет равно

.

Из уравнения теплового баланса  получаем:

∆mB=  0, 194кг.

Ответ: 912º С

Критерии оценивания

Отмечено, что нет теплообмена с окружающей средой………………………….........  2 балла

Записано уравнение теплового баланса ………………………….……..........................  3 балла

Отмечено, что объём испарившейся воды равен объёму стали……….…………........  2 балла

Найдена температура слитка……………………………………......................................  3 балла

4. Три одинаковых вольтметра включены в цепь сначала последовательно, а затем параллельно. В обоих случаях каждый из них показывает одинаковое напряжение. Определите показания вольтметров, если на входе напряжение равно .

(10 баллов)

Решение:

В первом случае общее напряжение можно выразить как сумму напряжений на резисторе и на каждом из вольтметров: .

Общее сопротивление цепи равно , а сила тока в цепи .

Тогда получаем, что:  .

Откуда имеем:                                                                              (1).

Во втором случае общее напряжение модно выразить как сумму напряжений на резисторе и на одном из вольтметров: .

Общее сопротивление равно , а сила тока в цепи .

И тогда:  .

Откуда получаем:                                                                           (2).

Объединив уравнения (1) и (2), получаем систему двух уравнений с тремя неизвестными. Чтобы найти одну из неизвестных величин, две другие замени на одну. Пусть .

Тогда .

Из этих равнений получаем, что  и В.

Критерии оценивания

Получено уравнение (1)………………………………………………….........  3 балла

Получено уравнение (2)……………….……………………..…......................  3балла

Решена система уравнений …............................................................………........  3 балла

Получен правильный ответ………………….………........................................  1 балла

5. По технике безопасности к переменному и постоянному току предъявляют одинаковые требования. Например, при силе переменного тока 20 – 25мА с частотой 50 Гц затрудняется дыхание, возникает судорога мышц (так называемый «неотпускающий ток»). А при силе тока 90 – 100 мА возникает паралич дыхания, при длительном воздействии (3 с и более) – паралич сердца. Принимая при расчетах электрическое сопротивление тока человека равным 3 кОм, определите, при каком напряжении возникает паралич дыхания, мгновенная судорога мышц.

(10 баллов)

Решение:

По закону Ома для участка цепи имеем:

U=I×R и тогда получаем для напряжений:

Uп= 0,1×3000= 300(В) – паралич

Uс= 0,02×3000=60 (В) – судорога мышц

Ответ: 300 В, 60 В.

Критерии оценивания

Перевод единиц  ………………………………………………………………………… .3 балла.

Записана формула закона Ома    ……………………………………………………….   3 балла.

Правильно выбраны данные и расчет для паралича …………………………….…….  2 балла.

Правильно выбраны данные и расчет для судорог    ………………………………….  2 балла.